## Slide 1
异构无人集群协同封控系统
目标感知、任务分配、路径规划与封控决策的端到端实测
ROS2 Humble | YOLOv8 VisDrone | DeepSortCascade | OSNet ReID
将视频目标识别转化为可执行的多无人机协同封控指令
感知
调度
规划
封控
实测闭环
视频输入 -> 确认目标 -> 任务分配 -> 路径输出 -> Voronoi 包围指令
何泓林模块：多目标跟踪、ReID 关联、未来轨迹与视频导出兼容性
2026-08-17 ROS2 Humble 虚拟机实测
Notes: 本次汇报围绕异构无人集群协同封控展开。重点不是单点识别，而是验证从视频目标感知到多无人机封控指令的端到端闭环。后续页面会依次展示系统链路、何泓林负责的跟踪升级、实测数据和 ROS2 决策结果。

## Slide 2
02
项目目标与闭环价值
从“发现目标”到“协同响应”的可执行链路
1
视频目标感知
检测、确认 ID、历史轨迹与未来预测
2
协同任务分配
将目标状态转化为无人机跟踪任务
3
路径规划控制
输出 world-frame 路径与状态
4
封控决策执行
生成多机 Voronoi 包围指令
核心价值
统一通信与统一调度，将视觉层输出连续映射为可追溯的任务、路径和封控动作。
每一环均可由 ROS2 topic、日志或 CSV 结果验证，便于后续接入仿真平台和真实飞控。
系统目标：可感知、可调度、可规划、可封控
Notes: 这里先明确项目的闭环价值。系统把视觉识别得到的目标状态，连续传递给调度、规划和封控模块。每个模块都有明确输入输出，因此我们既能展示识别效果，也能回答识别结果如何真正驱动多机协同响应。

## Slide 3
03
系统架构与 ROS2 话题链路
四个节点通过标准 topic 完成从视频到包围指令的传递
视频输入
无人机道路场景
tracker_node
/target_track
确认目标、ID、轨迹
scheduler_node
/task_assignment
任务分配
planner_node
/planned_path
/drone_states
world-frame 路径
enclosure_node
/enclosure_command
Voronoi 封控
验证口径
感知
/target_track 持续发布确认轨迹
调度
/task_assignment 产生 active assignment
规划
/planned_path 覆盖 8 架无人机
封控
/enclosure_command 输出 8 条指令
Topic 链路是端到端演示的可验证骨架
Notes: 这页是系统通信骨架。tracker_node 先把确认的目标轨迹发布到 target_track，后续三个节点分别产生任务、路径和封控指令。我们不只检查节点是否启动，而是逐段采样 topic 和日志，验证链路确实传到了最后一环。

## Slide 4
04
何泓林模块的跟踪能力升级
多目标关联、ReID gallery 与未来轨迹输出
DeepSortCascade
Mahalanobis 门控
外观级联匹配
IoU 兜底
OSNet ReID
512 维 gallery
降低遮挡与交叉时
的 ID 漂移
Kalman 预测
未来轨迹投影
同时输出不确定度
支持后续决策
工程兼容性
视频导出优先使用 mp4v
适配虚拟机缺少 H.264
编码器的运行环境
关联到决策的输出形态
1
检测框
目标位置
2
确认 ID
轨迹一致性
3
历史轨迹
运动趋势
4
未来预测
决策预判
模块输出保持可追溯，并为调度和路径规划提供时间连续性
Notes: 何泓林负责的部分集中在跟踪质量和工程可运行性。关联采用门控、外观级联和 IoU 兜底，OSNet gallery 用于降低遮挡交叉带来的 ID 漂移。除此之外，Kalman 预测把当前跟踪状态延伸为未来轨迹；视频编码改为优先 mp4v，保证 ROS 虚拟机可以稳定导出最终演示。

## Slide 5
05
视觉跟踪实测效果
输入：pexels_aerial_2034115.mp4；输出：检测框、确认 ID、历史轨迹、Kalman 未来预测
实测标注视频中间帧：目标框、ID、轨迹、预测线与顶部统计条均为原始输出
模型与输出
检测
YOLOv8 VisDrone
关联
DeepSortCascade + OSNet ReID
状态
confirmed track + history trail
预测
Kalman future projection
最终视频：tracked.mp4（可解码）
严格保留源图：未重绘、未替换、未修改原始可视化内容
Notes: 这里展示最终标注视频的原始中间帧。左侧画面保留了检测框、确认 ID、历史轨迹、未来预测线以及统计条。右侧说明这一页的模型组合。需要强调的是，视频不只生成了视觉效果，还输出了可以被后续 ROS2 节点消费的轨迹数据。

## Slide 6
06
数据结果与运行质量
输出可复现、视频可播放、轨迹可追溯
200
处理视频帧数
640 x 360
输入分辨率
6.674 s
最终 MP4 时长
3,395
轨迹记录条数
mp4v
导出编码并已解码验证
数据产物链
输入视频
pexels_aerial_2034115.mp4
标注视频
tracked.mp4
轨迹数据
tracks.csv + tracks_future.csv
节点证据
perception / planner / scheduler logs
运行环境
PyTorch 2.13.0 + CUDA 构建
实际执行 CPU 推理
ROS2 Humble 虚拟机
视频导出兼容性已验证
结论：从视频处理到 CSV、日志和最终 MP4 的每个产物均可独立复核。
实测证据覆盖视觉结果、数据文件和 ROS 节点日志
Notes: 这页强调运行质量和可复现性。整个样例处理了 200 帧，输出时长 6.674 秒的 MP4，并保存 3395 条轨迹记录及未来轨迹数据。最终视频已通过解码验证，配合各节点日志，可以从视觉、数据和系统三个角度复核本次结果。

## Slide 7
07
全链路决策实测
从确认目标到多无人机封控指令的 ROS2 闭环
1
目标跟踪
/target_track
确认目标进入系统
2
任务分配
16 个活跃任务
drone 0 -> target 459
3
路径规划
8 架无人机
world-frame 路径
4
协同封控
8 条 Voronoi 指令
半径 25.0
调度周期 250 ms
planner 输出 8 条路径
封控指令可执行
完成 视频识别 -> 跟踪 -> 调度 -> 路径 -> 封控 的 ROS2 闭环验证
任务、路径与封控指令均由实际 ROS2 topic 与日志采样验证
Notes: 这页是端到端验证的核心证据。确认目标进入系统后，调度节点产生 16 个活跃任务，样例可以看到 drone 0 分配到 target 459。规划节点为 8 架无人机输出路径，最后封控节点生成 8 条 Voronoi 指令，半径为 25。至此，视频目标已经转换为多机协同行动。

## Slide 8
08
结论与下一步
从工程闭环验证走向仿真和真实飞控闭环
已完成
视频识别 -> 跟踪 -> 调度 -> 路径 -> 封控
ROS2 topic 级闭环验证
MP4、CSV、日志三类可复核证据
何泓林跟踪模块兼顾关联质量与工程兼容性
下一步路线图
01
坐标闭环
接入相机标定与像素-世界坐标变换
02
仿真联调
接入 RflySim / PX4，验证飞控交互
03
能力沉淀
多源传感融合与 MOT 指标评测
当前成果验证了决策链路，下一阶段将把“像素级目标状态”升级为“可直接驱动飞控的世界坐标任务”。
汇报完毕
Notes: 最后总结一下。本次已经完成视频识别、跟踪、调度、路径和封控的 ROS2 闭环验证，并留下可播放视频、CSV 和日志证据。当前需要正视的限制是目标坐标仍以像素坐标为主。下一阶段先完成相机标定和坐标变换，再接入 RflySim 或 PX4，把系统推进到真实飞控闭环。

## Slide 9
09
接口决议归档
D-1 ~ D-12：把联调约定固化为可检查的工程契约
时间戳
DroneStateArray.header.stamp 用于跨感知与平台状态对齐
坐标系
drone_states / target_track_world 使用 world ENU；像素轨迹保持 camera frame
任务接口
TaskAssignment 只携带 drone_id、target_id、task_type，避免坐标重复
QoS
除 raw image 外统一 RELIABLE depth=10；传感器输入使用 sensor-compatible QoS
容错
上游未发消息时下游保持可启动；全量 snapshot 重发，不依赖 latched state
命名
C1 阶段保留 root topics；多实例由后续 robot_id 机制扩展
来源：docs/integration/interface_alignment.md · docs/interface/D-1_D-12_接口决议归档.md

## Slide 10
10
感知与接口回归验证
修复后在 ROS2 Humble 隔离 overlay 中复测
Tracker / Fusion
28 passed · 10 skipped 包含 NumPy 数组断言修复、时间戳对齐、多源融合生命周期回归。
Planning
23 passed 规划包测试通过，覆盖路径输出与 planner 相关行为。
Message Contract
DroneStateArray 生成消息确认包含 std_msgs/Header header，Python import 正常。
CI · 已验证
SITL运行 · 已验证
2h挂机 · 已验证
验证边界：PX4/Gazebo/MAVROS smoke 与三链路八节点 headless 浸泡测试已有原始证据；不等同于 Offboard 飞行或桌面录屏。
何泓林工作流 · Swarm-Control-System

## Slide 11
11
单机 PX4 SITL 桥接设计
当前 profile 明确支持 num_uav:=1，避免把未验证的多机能力写成已交付
PX4 + Gazebo
sitl_run.sh Gazebo Classic iris
MAVROS
/uav0/mavros/state local_position/pose
Pose bridge
PoseStamped -> /drone_pose_external
Offboard bridge
/planned_path -> setpoint_raw/local
关键修复：反馈订阅统一为 /uav0/mavros/local_position/pose，并使用 sensor QoS；DroneStateArray 带 header 时间戳。
运行前提：PX4_SITL_ROOT 指向已构建的 PX4-Autopilot；Gazebo Classic、MAVROS 与 GeographicLib 数据集已安装。
来源：docs/simulation/px4_sitl_setup.md · planning_pkg/launch/px4_sitl.launch.py

## Slide 12
12
可复现运行与证据采集
脚本负责启动、观察、归档；结果文件与运行声明分开管理
一键入口
1 source /opt/ros/humble/setup.bash 2 source ros2_ws/install/setup.bash 3 PX4_SITL_ROOT=... ros2 launch planning_pkg px4_sitl.launch.py 4 ros2 topic echo /uav0/mavros/state --once 5 ros2 topic hz /drone_pose_external
无人值守入口
scripts/run_soak_test.sh 默认 7200 秒，周期记录 RSS、节点数、日志、CSV 与 JSON。 通过标准：elapsed_duration_s 达标、launch_alive=1、无 traceback。
当前仓库不伪造 MP4：pseudo / ros2bag 只生成日志或 bag；真实视频必须使用有桌面会话的 ffmpeg 模式。
来源：scripts/run_soak_test.sh · scripts/record_three_links.sh · docs/evidence/

## Slide 13
13
仿真验证状态
SITL smoke 与 headless 三链路浸泡测试已按证据分层记录
已验证
PX4/Gazebo/MAVROS smoke Heartbeat、pose、DroneStateArray planned_path -> MAVROS setpoint 8 节点三链路 headless soak
仍待采集
Gazebo 桌面窗口 / 全系统 MP4 三场景精剪与可视化指标 真实设备与 Offboard 飞行 不以 headless 证据替代上述内容
验收顺序已完成：IP/UDP -> DDS discovery -> MAVROS heartbeat -> pose bridge -> planned_path -> soak evidence。
验收顺序：IP/UDP -> DDS discovery -> MAVROS heartbeat -> pose bridge -> planned_path -> soak evidence
状态标签：已验证 = 有测试或日志；待采集 = 依赖 VM 软件安装后的真实运行

## Slide 14
14
当前可复核数据
历史感知实测、SITL smoke 与 headless soak 分开呈现
Chart: 
| Tracker/Fusion | Planning | SITL smoke | 2h soak
已通过或已采集 | 28 | 23 | 1 | 1
历史感知产物
tracks.csv 记录行数：3,395 tracked.mp4、preview_frame.jpg、planner/scheduler/perception logs 已留存。
当前回归
28 passed、10 skipped perception 23 passed planning 1 warning：pytest 类收集提示，不影响通过结果。
2h headless soak
PASS · 7256s 8 个节点持续在线；RSS 约 36,720 KB，日志无 traceback。
证据目录：outputs/ros_full_demo/ · VM 验证副本：~/codex-swarm-validation-v2

## Slide 15
15
交付结论与下一步
何泓林工作流的完成边界
已交付
CI 感知修复 传感器 QoS 修复 DroneStateArray 时间戳接口 单机 PX4 SITL 链路 挂机与视频证据工具 接口、报告与素材归档
已验证
ROS2 overlay clean build DroneStateArray.header import Perception/Fusion 28 passed Planning 23 passed PX4 SITL smoke 8 节点 2h soak
仍待完成
Gazebo 桌面全系统录屏 三场景视频精剪与指标 真实设备与 Offboard 飞行 不把 headless 测试写成飞行结果
提交原则：只提交有原始日志、topic snapshot 或测试报告支撑的工程结论；视频与真机边界单独标注。
目标远端：zxcvn-syc/Swarm-Control-System · 分支：codex/hehonglin-cvtrack-fixes